## Slide 1
2019036112
김은총
2019036123
안윤우
Smart Farm
Remote control using
BLUETOOTH SMART FARM
블루투스를 통한 스마트팜 원격제어
충북대학교
정보통신공학부
캡스톤 디자인 발표자료

## Slide 2
CONTENTS
목차 분리 나열형
주제 Project Proposal
01
02
03
04
동작 개요 (Summary)
사용 모듈 (Contents Module)
정리 (Please Note)
- 작품 개요
- 개발 목표
- 동작 구성
- 주요 사용 코드
- 부품별 개요
- 보완/과제

## Slide 3
작품 개요
동작 구성
주요 사용 코드
부품별 개요
부품 소스 해석
보완/과제
01
주제 Project Proposal
스마트팜이란 ICT 기술을 이용하여 원격, 자동으로 작물의 생육환경을
스마트하게 유지/관리할 수 있는 농장을 의미합니다.
농장온도제어 토양습도제어 생장LED제어 야생동물감지
개발 목표

## Slide 4
1. 온습도센서 높으면 팬이 돌아갑니다. (FAN ON/OFF)
2. 조도센서로 LED를 동작합니다.(LED ON/OFF)
3. 토양습도센서를 통해 물을 공급합니다.(WATER PUMP ON/OFF)
4. 문을 열고 닫습니다. (DOOR ON/OFF)
5. PIR+비접촉온도센서+BUZZER을 통해 야생동물 감지 시 경고음이 납니다.
이떄, 야생동물은 사람에 비해서 온도가 높아서(38~40도) 온도측정으로 야생동물이랑 사람 구분합니다.
스마트팜 구성 리스트
개발목표Development Goals
작품 개요
개발 목표
동작 구성
주요 사용 코드
부품별 개요
부품 소스 해석
보완/과제
PIR
온습도
야생동물
모터
조도센서
LED
자동/수동
부저
FAN
전원
인기
토양습도
워터펌프
IOT
환기
물주기
생장LED
스마트팜
블루투스
제어
01

## Slide 5
02
동작 개요 Summary
주요 동작 요소
- 센서를 이용한 농장 내 온도 정보 수집
-온도가 높아지면 센서가 이를 감지해 팬을 돌림
- 블루투스 센서를 이용한 애플리케이션 통신 제어
작품 개요
개발 목표
동작 구성
주요 사용 코드
부품별 개요
부품 소스 해석
보완/과제
1. 농장 내 온도 조절

## Slide 6
02
동작개요
주요 동작 요소
- 센서를 이용하여 토양습도 정보 수집
- 토양의 습도가 떨어지면 워터펌프를 이용하여
자동 물주기
- 블루투스 센서를 이용한 애플리케이션 통신 제어
작품 개요
개발 목표
동작 구성
주요 사용 코드
부품별 개요
부품 소스 해석
보완/과제
2. 토양 습도 조절

## Slide 7
02
동작 개요
주요 동작 요소
- 센서를 이용한 농장 내 밝기정보 수집
- 농장의 밝기가 어두워지면 자동으로 LED ON
- 블루투스 센서를 이용한 애플리케이션 통신 제어
작품 개요
개발 목표
동작 구성
주요 사용 코드
부품별 개요
부품 소스 해석
보완/과제
3. 생장용 LED 제어

## Slide 8
02
동작 개요
주요 동작 요소
블루투스 센서를 이용한 애플리케이션 통신 제어
서보모터 ON & OFF
작품 개요
개발 목표
동작 구성
주요 사용 코드
부품별 개요
부품 소스 해석
보완/과제
4. 어플리케이션 문 개폐 설정

## Slide 9
02
동작 개요
주요 동작 요소
- 센서를 이용한 움직임 감지
- 온도센서를 이용한 사람과 야생동물을 구분
- 야생동물이 감지 될 경우 부저 울림
작품 개요
개발 목표
동작 구성
주요 사용 코드
부품별 개요
부품 소스 해석
보완/과제
5. 야생동물 감지

## Slide 10
작품 개요
개발 목표
결과물 보고
주요 사용 코드
부품별 개요
부품 소스 해석
보완/과제
주요 사용 코드
스마트팜 센서에 사용된 주요 코드를 설명합니다.
#include "DHT.h"
DHT11 온습도 센서를 사용하기 위해 DHT 라이브러리를 불러오기 위해
사용합니다.
"DHT.h"
01
#include <Adafruit_MLX90614.h>
적외선 온도센서 라이브러리를 불러오기 위해 사용합니다.
<Adafruit_MLX90614.h>
02
float t = dht.readTemperature();
t라는 변수에 dht라이브러리에 있는 readTemperature(); 함수가 읽어온
값을 넣으라는 뜻입니다.
dht.readTemperature();
03
bt.write(msg.c_str());
msg는 문자열의 시작 주소값을 리턴,NULL을 포함해 C 스타일로 문자열을 반환합니다.
원본 String에 대상 String의 문자열을 접근할 수 있습니다.
msg.c_str()
04
servo.write(60);
서보모터의 각도를 설정하여 문을 열고 닫습니다.
servo.attach(serv);
05
02

## Slide 11
작품 개요
개발 목표
결과물 보고
주요 사용 코드
부품별 개요
부품 소스 해석
보완/과제
03
DHT-11 YL-69 CDS모듈
사용 모듈 Contents Module
* 농장의 온.습도 측정 센서 * 흙의 습도 측정 센서 * 농장 내 밝기 측정 센서
→ 대기의 온습도 측정에 사용 → 워터펌프와 같이 사용 → 밝기에 따라 저항값이 변하는
→ 5V 사용, → 5V 사용, 특징을 이용하여 측정
VCC.GND.D0 3PIN구성 VCC.GND.OUT 3PIN 구성
농장 환경 정보수집

## Slide 12
작품 개요
개발 목표
결과물 보고
주요 사용 코드
부품별 개요
부품 소스 해석
보완/과제
03
미니 팬 워터펌프 식물LED바
사용 모듈 Contents Module
* 농장의 온.습도를 낮춰줌 * 흙에 물을 주는 펌프 * 식물 생장용 LED 조명
→ DHT11와 함께 동작 → YL-69와 함께 사용 → 조도센서모듈과 함께 사용
→ 5V 사용 → 5V 사용
농장 환경 컨트롤

## Slide 13
작품 개요
개발 목표
결과물 보고
주요 사용 코드
부품별 개요
부품 소스 해석
보완/과제
03
PIR센서 비접촉온도센서 서보모터
사용 모듈 Contents Module
* 적외선을 이용한 움직임 *근거리 물체에서 방출되는 * 문의 ON,OFF 동작을 위한 모터
감지센서 적외선을 통해 온도 측정 블루투스 모듈을 이용하여
→ 프레넬렌즈를 통해 → 약 -70~380도의 범위 측정 → 어플리케이션으로 제어
움직임 감지
농장 보안 담당

## Slide 14
SoftwareSerial bt(2,3);
if(bt.available()) a=bt.read();
BLUETOOTH
pinMode(fan,OUTPUT); digitalWrite(fan,HIGH);
digitalWrite(fan,LOW); if(a=='f’)
pinMode(led,OUTPUT); digitalWrite(led,HIGH);
digitalWrite(led,LOW); if(a=='l')
LED
FAN
digitalWrite(water,HIGH); pinMode(water,OUTPUT);
digitalWrite(water,LOW); if(a==‘w’ )
WATER PUMP
부품 소스 해석
각 모듈에 해당되는 부품들이 동작하게끔 사용된 소스를 설명합니다.
작품 개요
개발 목표
결과물 보고
주요 사용 코드
부품별 개요
부품 소스 해석
보완/과제
03

## Slide 15
“ 오류 개선을 위해 센서의 범위값이나 설치 각도를 조정한다. ”
센서를 추가 부착하거나 각도를 조정하여 이물질 등을 여러 각도를 포착할 수 있게 설정할 수 있다.
전략 문제점
" 센서 인식 정확도를 높일 필요성이 요구된다. "
기계가 지닌 공통적인 한계로서 이물질 등으로 인한 오류가 발생할 수 있다.
새로운 전략
인지
intelligence
설계
design
선택
choice
실행
implementation
전략 과정 및 목표 수립- 허버트 사이먼의 의사결정 단계
감시
monitoring
complementary task
문제점과 보완 과제를 설명합니다.
작품 개요
개발 목표
결과물 보고
주요 사용 코드
부품별 개요
동작구성
보완/과제
의사결정
문제해결

## Slide 16
#조경
#그린
#식물
#환경오염
#샐러드
#스마트매니지먼트
#자연
#재배
#플렌테리어
#취미
#애그리컬쳐
#정화
#에코
#스마트 블렌딩
Expected Results
추출된 트렌드 키워드를 통한 컨셉 및 베네핏을 설명할 수 있다.
스마트 팜 시스템을 통해 채소만 재배할 수 있나요?
*미닝아웃 : 가치관이나 신념을 기준으로 제품을 택하는 행위
*블렌딩 : 기존의 것을 다른 것과 접목시켜 새로운 것을 만드는 행위
코로나 시대로 심화되어진 개인의 개성이라는 키워드를 접목시켜,
개인의 용도에 따른 '창의적인 미닝 아웃' 을 블렌딩
작품 개요
개발 목표
결과물 보고
주요 사용 코드
부품별 개요
동작구성
보완/과제

## Slide 17
충북대학교 전자정보대학 정보통신공학부
Thank you
for
your attention
2019036112
김은총
2019036123
안윤우